## Slide 1: Київський національний університет будівництва і архітектури Кафедра геотехніки
Атестаційна робота магістра
Зав.кафедри Носенко С.В.
Зм. Кільк. Арх. №док Підпис Дата
Виконав: Сікорська О. Керівник: Малишев О.В.
Н.контроль
Оцінка несучої здатності забивних паль в пилувато-глинистих ґрунтах Київської області
Конструктивні рішення. Основи і фундаменти.
Тема атестаційної роботи магістра, актуальність теми, мета атестаційної роботи, об'єкт дослідження , наукова новиз..
АВР
Стадія Аркуш Аркушів
КНУБА
Кафедра геотехніки
Магістр: Сікорська Оксана Михайлівна Керівник: доц. Малишев Олег Вікторович
Тема атестаційної роботи магістра: Оцінка несучої здатності забивних паль в пилувато-глинистих
ґрунтах Київської області
-порівняння несучої здатності паль, визначених різними методами.
Актуальність теми: Вдосконалення існуючих теоретичних методів визначення несучої здатності паль і пальових фундаментів відбувається тривалий час. Насамперед це пов'язано з експериментальними дослідженнями, що супроводжуються фінансовими та матеріальними витратами, а також значним діапазоном параметрів, що впливають на кінцеву величину несучої здатності, які необхідно дослідити, класифікувати. Ці параметри включають грунтові умови, які різняться як в межах країни, так і в межах одного будівельного майданчика, обладнання, методи та способи виконання досліджень, методи обробки результатів, методи розрахунків тощо.
В результаті навіть різні експериментальні дослідження можуть характеризуватися різними значеннями несучої здатності палі в однакових грунтових умовах. Таким чином, необхідно порівняти дані, отримані різними практичними методами, теоретичними рішеннями та визначити ефективність їх використання на різних будівельних майданчиках, що знаходяться в різних регіонах нашої країни. Крім того, дослідження можуть дати можливість визначити різні параметри, коефіцієнти, уточнення теоретичних методів визначення несучої здатності паль у локальних частинах України.
Мета атестаційної роботи: Визначити найбільш ефективний теоретичний та експериментальний метод визначення несучої здатності палі в грунтових умовах представлених в плилувато-глинистих грунтами.
Об'єкт дослідження: Взаємодія палі квадратного поперечного перерізу з пилувато-глинистим грунтом.
Предмет дослідження: Несуча здатність палі з пилувато-глинистим грунтом.
Наукова новизна: Досліджено несучу здатність квадратної забивної палі в пилувато-глинистих грунтах різними експериментальними методами на майданчику, розміщеному в Київській області; удосконалено теоретичний інженерний метод визначення несучої здатності палі, розроблений на кафедрі «геотехніки» КНУБА.
Методи дослідження: Експериментальні дослідження несучої здатності палі за результатами статичного зондування, випробування одиночної палі в польових умовах в процесі її влаштування – динамічним навантаженням, після її відпочинку – динамічним та статичним навантаженням; використання теоретичних інженерних методів визначення несучої здатності палі; порівняння розрахунків за різними методами та встановлення найбільш ефективного.
Основні задачі дослідження:
-визначення несучої здатності палі по ґрунту за даними таблиць норм (розрахункові методи)
-визначення несучої здатності палі по ґрунту за даними результатів статичного зондування ґрунтів ТСЗ1 та ТСЗ2
-порівняння результатів розрахунків п. 1 і 2;
-визначення несучої здатності палі по ґрунту за динамічних випробуваннях під час і після забиванням.
-розрахунок осідання основи від передачі навантаження через нижній кінець та по бічній поверхні палі
1
14

## Slide 2: Постановка проблеми в загальному вигляді
Визначення несучої здатності паль за властивостями ґрунтової основи
Розрахункові методи
Із застосуванням математичного моделювання роботи палі сумісно з ґрунтовою основою
Інженерні методи
Методи чисельного моделювання взаємодії палі з ґрунтовою основою
Метод скінченних елементів (МСЕ). Метод граничних елементів (МГЕ). Метод кінцевих різниць (МКР).
Із використанням табличних значень розрахункового опору ґрунту під нижнім кінцем і на бічній поверхні палі відповідно
Польові методи
випробування натурних паль вдавлювальним, висмикувальним та горизонтальним статичними навантаженнями;
динамічні випробування натурних забивних паль;
встановлення окремого значення граничного опору забивної палі за даними випробування ґрунтів еталонними палями типів І, ІІ, ІІІ;
встановлення окремого значення граничного опору забивної палі за даними випробувань палі-зонду;
встановлення значення граничного опору палі за даними статичного зондування ґрунтів.
За граничним зусиллям вдавлювання
Використання уточнюючих формул
Відповідно до величини граничного зусилля вдавлювання
ДБН В.2.1-10-2009 (Зм.1), ВСН 16-84, РТМ 36.44.12.2-90, ТСН 50-302-96, ДБН
В.3.1-1-2002, рекомендації до СНиП 2.02.03-85, РСН 357-91, Карпюк І.А.,
Коновалов П.О., Пресняков О.Б., Корнієнко М.В., Бойко І.П.
РСН 357-91
РТМ 36.44.12.2-90
ТСН 50-302-96
Коновалов П.О.
РТМ 36.44.12.2-90 ДБН В.3.1-1-2002
Карпюк І.А. Коновалов П.О.
Пресняков О.Б.
ДСТУ Б В.2.1-27:2010
«Палі. Визначення несучої здатності за результатами польових випробувань»

## Slide 3
Дата
КНУБА
кафедра Геотехніки
Атестаційна робота магістра
Оцінка несучої здатності забивних паль в пилувато-глинистих ґрунтах Київської області
Стадія Аркуш Аркушів
Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Розробив Сікорська О.М. Керівник Малишев О.В. Консульт. Малишев О.В. Н.контроль
Зав. каф. Носенко В.С.
Копіював
Формат А1
Зам. інв. №
Погоджено:
Формат А1 Інв. № об.
Копіював Підпис і дата
21.11.21
Науково-дослідна частина
Загальні відомості
Р 3
Умовні позначення
R - розрахунковий опір під нижнім кінцем палі, кПа;
f - розрахунковий опір по бічній поверхні, кПа;
FdR - складова несучої здатності палі по нижньому кінцю, кН;
Fdf - складова несучої здатності палі по бічній поверхні, кН; Fd - несуча здатність палі, кН;
Np - допустиме навантаження на палю.
Загальні умови майданчика
За відносну відмітку 0.000 прийнято рівень чистої підлоги першого поверху, що відповідає абсолютній відмітці 176.30 м.
В адміністративному відношенні територія вишукувань знаходиться на території села Березівка, Макарівського територіальної громади, Бучанського району, Київської області.
В геоморфологічному відношенні майданчик вишукувань приурочений до Макарівської моренно-зандрової рівнини Київського полісся. Абсолютні відмітки поверхні землі змінюються в межах від 174,74 м (св.. №3) до 175,90 м (св.. №1).
В геологічної будові досліджуваної території на розвідану глибину 25 м приймають участь (з низу до верху): флювіогляціальні відклади дніпровського горизонту хаджибейской стадії середньго неоплейстоцену (fgPIIdn) .по літологічному складу вони представлені:
  супіском з прошарком суглинка, розкрита потужність шару 3,2 м (св. №3), абс відмітка покрівлі 152,943 м;
  глиною твердої, зеленуватих і коричневих тонів, розкрита потужність шару 2,3 - 4,2 м, абс. відміка покрівлі 155,24 - 159,60 м:
  перешарування супісків і суглинків різної консистенції з прошарками піску, глибина покрівлі 1,6 - 2,6 м, абс. відмітка 172,82 - 173,14;
З поверхні флювіогляціальні відклади перекриті рослинним шаром, супісок піщанистий з корнями рослин, потужність шару 0,2 м.
В даний час в сформованих гідрогеологічних умовах, тобто до початку будівництва, майданчик оцінюється як потенційно підтоплюваний; досліджувана територія відноситься до природно підтоплених з високим стоянням рівня підземних вод.
Прогнозований підйом рівня 1,5 м від зафіксованого.
Ступінь ураженості територія досліджень екзогенними геологічними процесами слабка, досліджувана територія відноситься до природно підтоплених з високим стоянням рівня підземних вод.
На розвідану глибину ділянка вишукувань знаходиться в стійкому стані, несприятливих проявів зміни інженерно-геологічних
умов не виявлено. Зміни інженерно-геологічних умов не прогнозуються, але слід звернути увагу на можливий підйом рівня підземних вод через наявність шарів глинистих ґрунтів, які уповільнюють вільну інфільтрацію вод атмосферних опадів з земної поверхні.
Розрахункова сейсмічність ділянки може бути прийнята 5 балів.
До початку земляних робіт рослинний шар зрізати для його подальшої рекультивації.
Для забезпечення незмінності ґрунтових умов та унеможливлення погіршення характеристик ґрунтової основи внаслідок
замочування поверхневими водами після рясних дощів або різкого танення значної кількості снігу, передбачити організоване планування території з одночасним влаштуванням системи місцевої дощової каналізації.
При розробці проектів фундаментів будівель необхідно передбачити наступні заходи по: виконання заходів по зменшенню впливу можливих нерівномірних деформацій основи на її конструкції ; недопущення втрат техногенної води в ґрунтову основу.
Зворотну засипку пазух фундаментів виконати піском середньої крупності або дрібним з його пошаровим ущільненням до ρd≥ 1.65...1.70 г/ см3.
Проектом будівництва передбачити натурні спостереження за деформаціями будівлі, що зводиться як в період виконання робіт, так і під час подальшої експлуатації корпусу.
Найменування і номер свердловини
153.00
158.00
157.00
162.00
161.00
166.00
167.00
168.00
169.00
172.00
175.00
176.00
177.00
174.74
0.2 174.52
4.5 170.24
8.2 166.54
11.1 163.64
13.8 160.94
21.8 152.94
Абсолютнапозначка устя свердловини, м
Відстань,м
150.00
151.00
152.00
154.00
155.00
156.00
4.8 170.60
10.2 165.20
159.00
11.0 164.40
160.00
164.00
163.00
165.00
15.8 159.60
170.00
20.0 155.40
171.00
173.00
174.00
0.2 175.20
Св.3
71.0
71.0
1.6 173.14
2.1 172.64
3.85 170.89
1
7.0 167.74
1
2
3
9.6 165.14
3
3
2а
5
3а
3
25.0 149.74
5
6
6
3а
Св.2
175.42
0.2 175.22
2.6 172.82
4.8 170.62
6.0 169.42
10.2 165.22
11.0 164.42
13.8 161.62
15.4 160.02
23.0 152.42
Св.1
175.40
4.5 170.90
14.0 161.40
WL
6
5
4
3а
12.4 162.34
13.0 161.74 2а
WL
Інженерно-геологічнийрозрізполінії 1-1
Масштаби: горизонтальний 1:1000; вертикальний 1:100
2
ІГЕ-1 - Грунтово-рослинний шар
ІГЕ-2 - Пісок пилуватий.
1
Рівень грунтових вод (дата заміру)
ІГЕ-3 - Супісок пилуватий
ІГЕ-4 - Суглинок легкий, пилуватий
ІГЕ-6 - Глина легка пилувата
WL
06.11.18
2а
Умовні позначення:
4
ІГЕ-2а - Пісок мілкий, середньої щільності, насичений водою
ІГЕ-3а - Супісок пилуватий
3
3а
6
ІГЕ-5 - Суглинок м'якопластичний.
5
Св.1
98.00
бурова свердловина №1;
абсолютна позначка устя свердловини, м
1
Ситуаційна схема розміщення виробок
1
Е
А
Св.3
185.75
Св.2
185.82
Контурбудівлі, що проектується
11
15600
43100
Св.1
175.40
1
153.00
162.00
161.00
166.00
167.00
168.00
172.00
175.00
176.00
0.2 174.52
3.85
4.5 170.24
8.2 166.54
11.1 163.64
13.8 160.94
21.8 152.94
160.00
159.00
158.00
157.00
156.00
155.00
154.00
164.00
163.00
165.00
170.00
169.00
171.00
173.00
174.00
7.0 167.74
1.6 173.14
2.1 172.64 3
9.6 165.14
2а
4
12.4 162.34
13.0 161.74 2а
WL 170.89
R,кПа
f, кПа
0.0
64.4
68.4
6469.0
6311.0
6068.0
1131.0
Графіки зміни несучої здатності палі перерізом 300х300 мм за даними таблиць норм
FdR, кН Fdf , кН Fd, кН
% (FdR/ Fd)
2718.0
890.0 2228.0
956.0
738.0
1013.0
2480.0
2400.0
5860.0
4950.0
6553.0
2744
1212.0 2780.0
1232.0
3452.0
4752.0
18.6 43.0
17.3 42.6
21.7
23.0
54.5
60.0
43.0
44.2 62.3
26.8
66.50
48.4
49.0
27.6
27.8
0.0
526.57
531.14
68.21 154.23
76.79 204.07
109.05
106.82 359.92
511.85
289.42
326.95 557.61
193.57
526.60
178.12 286.27
278.92
0.0
500.98
119.38 269.9
357.13
190.84
186.94
629.85
506.48
572.17
338.75
488.11
311.71
215.67
1073.60
613.51
123.24
265.95
0.0
40.3
79.31
83.87 92.87
61.79 85.62
56.36
60.96 88.41
53.31 73.60
48.76 69.96
37.56 77.05
9 78.97
43.74 61.62
64.07
64.26
83.46
49.79
1140.0
1167.0
27.00
27.20
184.02
185.76
322.04
325.07
39.82
Np, кН
134.38
895.73
975.82
921.5
921.55
929.49
465.42
57.8
0.0
737.2
743.592
95.5 215.92
107.5 285.7
152.07
149.55 503.88
716.58
405.18
457.73 780.65
271.0
737.24
400.78
249.37 390.49
858.91
172.54 372.34
257.63
260.01
0.0
567.99
589.77
80.1 200.52
66.42 244.62
86.0
91.7
216.0
223.2
546.12
101.79
582.21
246.96
250.2
310.68
427.68
109.08
110.88
445.50
527.40
102.60
105.03
14

## Slide 4
Дата
КНУБА
кафедра Геотехніки
Атестаційна робота магістра
Оцінка несучої здатності забивних паль в пилувато-глинистих ґрунтах Київської області
Стадія Аркуш Аркушів
Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Розробив Сікорська О.М. Керівник Малишев О.В. Консульт. Малишев О.В. Н.контроль
Зав. каф. Носенко В.С.
Копіював
Формат А1
Погоджено:
Формат А1 Інв. № об.
Копіював
Підпис і дата Зам. інв. №
21.11.21
Р 4
Науково-дослідна частина
Графіки зміни несучої здатності палі
Умовні позначення
результами розрахунків несучої здатності за таблицями норм;
результати розрахунків несучої здатності за даними статичного зондування, що виконане першою організацією;
результати розрахунків несучої здатності за даними статичного зондування, що виконане другою організацією; Fd - несуча здатність палі, кН;
Np - допустиме навантаження на палю.
R,кПа
f, кПа
16.53
Np, кН
% (FdR/ Fd)
370.29
478.29
231.43
12.63
22.57
17.16
17.73
151.37
73.59
43.05
201.45
43.05
433.27
349.56
90.90
324.72
346.34
679.21
425.03
432.93
113.63
123.48
771.59
63.79
56.63
30.93
131.47
245.94
21.74
754.36
688.75
478.29
1253.55
1681.94
4814.12
3884.05
1460.81
1822.27
164.00
267.70
293.56
98.78
617.27
99.91
73.86
849.01
531.29
942.95
0.0
13.58 17.20
14.51 20.94
817.71 2343.52
1188.95
3470.85
1288.79
3.30 6.19
6.08 11.74
18.27
14.12 18.51
12.72 17.74
586.29
210.92
312.38
338.62
231.73
79.93 222.80
59.09
484.76
176.68 400.95
867.74
410.73
543.20
237.89
0.0
1084.68
272.68
405.90 605.95
220.85 501.19
0.0
43.71 67.56
92.07 94.67
72.85 90.97
36.66 56.23
21.09 53.17
62.04 69.85
Графіки зміни несучої здатності палі перерізом 300х300 мм за даними статичного зондування
FdR, кН Fdf , кН Fd, кН
0.0 0.0 0.0
6.34 11.88
16.05 31.00
57.58 83.31
77.95 102.15
2238.34 3762.45
6514.29
33.33 107.01
20.83 115.99
123.27 146.14
133.64 169.22
194.97 281.46
343.38
190.31
218.14
278.50
429.22
24.36 57.80
2574.81
2293.10
3567.78
14.67 17.40
206.38
321.10
1384.27
12.91 18.51
112.82
124.58
146.55 204.35
154.91 222.10
259.37
279.50
324.22 513.42
349.37 679.00
43.50 50.25
44.57 59.11
153.00
162.00
161.00
166.00
167.00
168.00
172.00
175.00
176.00
0.2 174.52
8.2 166.54
11.1 163.64
13.8 160.94
21.8 152.94
160.00
159.00
158.00
157.00
156.00
155.00
154.00
164.00
163.00
165.00
170.00
169.00
171.00
173.00
174.00
2.1 172.64
7.0 167.74
1.6 173.14
3
9.6 165.14
2а
12.4 162.34
13.0 161.74 2а
4
WL 170.89
3.85
4.5 170.24
Fd, кН
867.74
410.73
543.2
35.87
47.77
95.50
737.20
260.06
743.24
107.50
484.76 716.58
405.18
457.73
780.65
737.24
257.63
0.0
259.37 271.00
90.9
324.72
176.68 400.95
346.34
425.03
152.67 190.31
149.55 218.14 503.88
98.78
279.5
порівняння Fd, %
(за 100% несуча здатність за даними таблиць норм)
83.70
83.70
37.01
20.68 54.97
59.54
19.60
66.05
35.18
95.71
108.49
133.18
46.97
91.34
169.47
158.07
247.54
246.34
114.115
754.36 858.91 87.83
233.30
233.30
103.19
120.19
319.42
124.65
145.86
43.29
67.65
45.31 80.14 119.64
22.63 38.60 87.59
51.36
55.71
151.56
210.85
117.70
33.67
Np, кН
порівняння Np, %
(за 100% несуча здатність за даними таблиць норм)
порівняння Np за даними статичного зондування, % (за 100% несуча здатність
за 2 першою точкою зондування)
17.21 35.87
17.21
45.28 66.98
44.07 66.98
44.07 63.15
63.15
51.45
51.45
39.91
Порівняння зміни несучої здатності палі перерізом 300х300 мм, визначених за трьома методами
79.93 215.92 222.8
59.09 285.70 343.38
400.78 679.21
249.37 390.49 617.27
172.54 372.34
432.93
113.63
123.48
220.85
771.59
99.91
73.86
531.29
500.98
325.07
488.11
311.71
215.67
942.95 1073.60
322.04
134.38
895.73
975.82
921.5
921.55
849.01 929.49
465.42
0.0
338.75 324.22 513.42
1084.68
190.84 237.89
186.94 272.68 629.85
405.90 605.95
506.48
572.17
501.19
119.38 278.50 269.9
357.13 429.22
349.37 679.00
83.69
19.60 66.05
80.14
45.32
22.63
35.18
133.18
91.34
169.47
158.08
313.19
247.54
246.34
114.15
87.83
233.29
233.29
37.02 83.59 103.19
20.68 54.97 120.19
145.86
59.54 124.66
43.29
67.65 119.64
38.60 87.60
51.36
55.72 95.71 151.56
108.49
210.85
46.98 117.70
319.42
333.67
39.91
153.00
162.00
161.00
166.00
167.00
168.00
169.00
172.00
175.00
176.00
0.2 174.52
8.2 166.54
11.1 163.64
13.8 160.94
21.8 152.94
160.00
159.00
158.00
157.00
156.00
155.00
154.00
164.00
163.00
165.00
170.00
171.00
173.00
174.00
7.0 167.74
1.6 173.14
2.1 172.64 3
9.6 165.14
2а
12.4 162.34
13.0 161.74 2а
4
WL 170.89
3.85
4.5 170.24
Статичне зондування
ТС31 та ТСЗ2
14

## Slide 5: Динамічні випробування паль під час і після забивання
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-23
-14
0
125
k=f(L)
0
50 25
75
25 50
100
-8
-13
-27
-24
-13
76,92
125
76,92
37,04
71,43
71,43
41,67
41,67
76,92
76,92
43,48
43,48
52,63
52,63
27,03
27,03
-178
-141
-122
-99
-86
62
37,04 48
21
8
Кількість ударів на один метр заглиблення b, n
Заглиблення за один удар е, мм Сумарна кількість ударів k, n
125 150 175 200
-19
-37
е=f(L)
b=f(L)
Fdj
Глибина L, m
e=f(L)
Залежність кількості ударів від глибини влаштування на один метр b=f(L) Залежність середньої глибини заглиблення за один удар від глибини влаштування Залежність сумарної кількості ударів від глибини влаштування k=f(L)
Додаткові динамічні випробування були проведені через 20 діб від початку влаштування паль. Динамічні випробування проводилися серіями із одного і пяти ударів. Середня величина осідання палі склала 33.9 мм, а несуча здатність – 332.63 кН.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
211
156
160
106
0
100
200 300 400
75
173
112
106
172
Глибина L, m
Несуча здатність за даними
диннамічних випробувань паль
F, кН
Дата
КНУБА
кафедра Геотехніки
Атестаційна робота магістра
Оцінка несучої здатності забивних паль в пилувато-глинистих ґрунтах Київської області
Стадія Аркуш Аркушів
Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Розробив Сікорська О.М. Керівник Малишев О.В. Консульт. Малишев О.В.
Н.контроль
Зав. каф. Носенко В.С.
Копіював
Формат А1
Зам. інв. №
Погоджено:
Формат А1 Інв. № об.
Копіював Підпис і дата
21.11.21
Р 5
Науково-дослідна частина
Графіки зміни несучої здатності палі
14

## Slide 6: Розрахунок осідання основи від передачі навантаження через нижній кінець та по бічній поверхні палі
Вертикальні напруження, що передаються бічною поверхнею в будь-якій горизонтальній площині пі нижнім кінцем палі складають:
𝜎𝑧б =
)2
1 −
6Рб 𝑥
𝜋(𝑟+𝑘1 ℎ+𝑧0 𝑟+𝑘1(ℎ+𝑧0)
2
= 0,179;
0≤x≤ r+k1(h+z0); (z+ z0)>h. (1)
Деформації основи Sб від навантаження Рб, що передається силами тертя по бічній поверхні палі
д
:
(2)
Навантаження, що передається нижнім кінцем палі визначаємо з виразу:
𝑃𝐵𝑖 = 𝝈𝑝𝑖𝑟𝟐𝜋, (3)
де - тиск під нижнім кінцем палі, що змінюється в інтервалі від 1 до 10 МПа.
Характер розподілу вертикальних напружень, що передаються нижнім кінцем палі в будь-якій горизонтальній площині під ним:
𝑧в
𝜎 =
5Рв
𝜋(𝑟+𝑘 𝑧 )
2
х2
(𝑟+𝑘 𝑧 )
2
4
1 − ; 0≤x≤r+k2z1.
де k2 – тангенс
2 1 2 1
кута розподілу напружень в основі від
(4)
навантаження, що
передається нижнім кінцем палі.
Деформації основи Sв від навантаження Рв, що передається через нижній кінець палі:
(5)

## Slide 7: Порівняння несучої здатності паль, визначених різними методами
Метод визначення несучої здатності палі | Табличні значення по R і f | Теоретичний метод КНУБА | Статичне Зондування (ТСЗ 1) | Статичне Зондування (ТСЗ 2) | Динамічні випробування під час влаштування | Динамічні випробування | Статичні випробування
Несуча здатність палі Fd, кН | 257 | 440 | 280 | 543 | 211 | 333 | 441
Відхилення, % | 42 | 0 | 35 | -23 | 52 | 24 | 0
ВИСНОВКИ
Несуча здатність паль визначена з використанням усереднених табличних значень, статичного зондування, динамічних випробувань після відпочинку у порівнянні між собою має відхилення до 14%, що вказує на їх однакову ефективність в даних грунтових умовах.
Динамічні випробування під час влаштування палі мають відхилення до 18% у
порівнянні з українськими нормами та 52% у порівнянні зі статичними випробуваннями. Це вказує на необхідність обережного використання їх результатів при визначенні несучої здатності палі.
Встановлено, що несуча здатність палі, визначена за даними випробувань на статичне навантаження, в 1,72 рази перевищує значення, визначене з використанням табличних значень
R і f.
Використання теоретичного методу розробленого кафедрою геотехніки КНУБА дозволяє побудувати графік залежності S=f(P), що має задовільну збіжність з польовими випробуваннями і може бути використаний для визначення несучої здатності палі в аналогічних грунтових умовах.
Важливо для підвищення ефективності визначення несучої здатності паль встановити регіональні коефіцієнти та підходи з урахуванням виду, стану та властивостей глинистих грунтів, що складають геологічну будову даного регіону.

## Slide 8
Фасад в осях 1-11 М 1:150
М 1:150
Цегляна перегородка
Рівень чистої підлоги
Штукатурка
20
Вузол 2
М 1:10
120
+12.000
Конструкція підлоги Монолітна плита
Цементно-піщаний розчин М 50
Кутик 50х50х2
200
Еластичний гнучкий матеріал
Саморізи для LTWS
4.8x25 ( дворівневий)
20
30
200
Е Д
-2,590
186,30
6
200
100
100
3400
В
Г
11
ВБ-1
Пр-4 7
-2,260
186,64
Пр-5 6
ВБ-18
100 100
2710
6 Пр-12
3540
Пр-10 9
100 100
3405
Пр-9 9
5900
1
2
6550
3
4
5
6
1
7
8
9
10
11 12
4350
2105
2645
43100
Фрагмент плану №1 див. арк. 56 ( АБ.01)
2645
2105
4350
6550
5900
300
Пр-5 6
10
5
4
-1,800
-1,820
10
6 Пр-5
Пр-9 9
3510
Пр-10 9
Пр-12 6
6 Пр-5
Пр-1
3
Пр-1
3
Пр-1
3
2600
2
Пр-1
3
100
3
Пр-2
2
1
1
3600
3
Пр-1 3
250
Пр-2
2
ВК ЭТР
Фрагмент №8 1010
100
200
2700
2700
3
Пр-2
2
3
1
2
Пр-2
390
Фрагмент №6
СК1
Металеве огородження сходів
-1,800
Утеплення
ОВ
ВК
1
100
3
2
Пр-2
Утеплення
Ліфт Q=630 кг 188,90
0,000 Фрагмент №7
ВК ОВ
100
Пр-1
3
Пр-1
3
2900
100
100
Пр-2
2
2740
ВБ-7
3
3
9 Пр-10
Пр-5 6
Пр-5 6
9
Пр-10
3600
Пр-5 6
8
Пр-8а
Пр-5 6
2700
100
100
100
2560
100
2
ВК
ЭТР ОВ
Фрагмент №9
250
2
Пр-1
3
2
3
1
Пр-1
3 3
3
3400
100
100
3600
100
100
Пр-10 9
6 Пр-5
2700
Пр-5 6
2700
100
Пр-10 9
3600
200
1100
1500
6
800
-1,980
186,92
1600
5005
2430
4230
1160
2215
4405
3855
3365
120
4405
100
3855
125 125
100
100
3455
Пр-7
100
3130
15600
2290
5505
1200
100
Пр-3
100
Пр-7
125
3855
3365
100
100
4230
100
100
Пр-7
3130
3455
100
3855
125
4405
100
3855
А
Б
План 1-го поверху М 1:150
1
+31.690
+31.015
+29.890
+29.690
+26.890
+26.690
+23.890
+23.690
+20.890
+20.690
+17.890
+17.690
+14.890
+14.690
+11.890
+11.690
+8.890
+8.690
+5.890
+5.690
+2.890
+2.690
+0.000 -0.110
-0.310
рівень землі
-2,180
+2.260
+33.420
-1.630
-1.820
+11.890
+11.690
+8.890
+8.690
+5.890
+5.690
+31.690
+31.015
+29.890
+29.690
+26.890
+26.690
+23.890
+23.690
+20.890
+20.690
+17.890
+17.690
+14.890
+14.690
+11.890
+11.690
+8.890
+8.690
+5.890
+5.690
+2.890
+2.690
-0.110 +0.000
-0.310
рівень землі
-2,180
+33.920
+33.420
+32.820
+31.690
+29.970
+29.690
+26.890
+26.690
+23.890
+23.690
+20.890
+20.690
+17.890
+17.690
+14.970
+14.690
+11.890
+11.690
+8.890
+8.690
+5.890
+5.690
+2.890
+2.690
-0.110
-0.310
рівень землі
-2,590
+31.690
+31.015
+29.970
+0.000
-1.630
рівень землі
-2,180
Е
А
1
11
Фасад в осях А-Е М 1:150
Атестаційна робота магістра
Зм. Кільк. Арх. №док Підпис Дата
Виконав: Керівник:
Сікорська О. Малишев О.В.
Н.контроль Зав.кафедри Бойко І.Г.
Оцінка несучої здатності забивних паль в пилувато-глинистих ґрунтах Київської області
Стадія Аркуш Аркушів АВР 8
КНУБА
Кафедра геотехніки
3
3940
17,1
керам.
2700
11,98
парк.
100
2900
100
4,1
керам.
1 4,1
керам.
4,1
керам. 1
4,1
1 керам.
2700
11,61
керам.
4,1
керам.
4,1
керам. 1
4,1
керам.
4,1
керам.
4,1 1
керам.
4,1 1
керам.
4,1
керам
.
4,7
лам
.
4,7
лам
.
4,7
лам.
4,7
лам.
4,7
лам.
4,7
лам.
4,7
лам.
4,7
лам.
4,7
лам.
11,55
керам.
6,94
парк.
15,28
парк.
14,69
парк.
6,41
парк.
3 Пр-1 Пр-1
3
100
100
17,1
керам.
6,41
парк.
Пр-1
3
3405
100 100
14,69
парк.
15,15
парк.
2740 800
100 100
11,68
керам.
17,10
керам.
6,94
парк.
11,98
парк.
Пр-4
7
3,97
лам.
11,07
парк.
18,11
парк.
16,07
парк.
3
6,60
парк.
2
Пр-2
11,72
керам.
3
5,91
парк.
16,95
керам.
15,98
керам.
11,72
керам.
11,72
керам.
11,88
парк.
11,38
парк.
7,09
парк.
17,09
парк.
16,07
парк.
16,07
парк
.
18,11
парк.
ВБ-2
11,07
парк.
5
7
+33.66
100
+18,000
+17,700
70 100
20
Цементний розчин М -100
Сходовий марш
Вузол 1
М 1:10
10
300
245
Сходовий майданчик
150
150
70
60
200
14

## Slide 9
А Б
В
Г
Д Е
0,000
+3,000
+6,000
+9,000
+12,000
+15,000
+18,000
+21,000
+24,000
+27,000
-1,800
+1,500
+4,500
+7,500
+10,500
+13,500
+16,500
+19,500
+22,500
+25,500
+28,500
-4,500
-0,110
+2,890
+5,890
+8,890
+11,890
+14,890
+17,890
+20,890
+23,890
+26,890
+30,000
-3,300
-1,820
-1,630
+33,115
+32,290
+33,640
+29,890
+31,015
0,000
186,55
Паркет на лагах
Цементна- піщана
Утеплювач мінераловатні вата
Ущільний грунт
Гідроізоляція
Розріз 1-1
М 1:50
Е Д
Пр-5
6
200
100 3400
В
Г
11
100
100
Пр-4 7
А
Б
5900
1
2
6550
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
4350
2105
Покрівля вхідної групи див. арк. 28 ( АБ.01)
43100
2645 2645
2105
4350
6550
5900
300
2700
Пр-5 6
1
Пр-1
3
ВБ-1
Пр-1
3
3
2
3
6 Пр-12
3540
Пр-10 9
100 100
3405
Пр-9 9
100
2700
Пр-5 6
1500
i=0.02
100
12
2090
1500
2700
6 Пр-5
Пр-2
5 2
1
3
3600
3
Пр-1
3
250
Пр-2
2
Пр-2
2
Фрагмент №6
2
Пр-2
3
3 Пр-1
СК1
Пр-1
3
Пр-1
3
1
1
2370
2370
120
1250
Пр-1
3
2
Пр-2
Ліфт Q=630 кг
Фрагмент №7
3
2
Пр-2
3
100
3405
Пр-9 9
100 100
3510
Пр-10 9
Пр-1
3
ВБ-12
Пр-12 6
7
6 Пр-5
Вузол 2
100
3
3
100
9 Пр-10
Пр-5 6
2700
200
Пр-5 6
100
9 Пр-10
3600
100
100
100
2560 100
Пр-5 6
8
Пр-8а
Пр-5 6
2700
2
125
125
Фрагмент №9
Пр-1
3
100
100
100
Пр-10 9
6 Пр-5
2700
Пр-1
1465
3
2
Пр-1
3
2
1
3
3 Пр-1
1
Пр-5 6
2700
100
Пр-10 9
3600
200
1100
6 Пр-5
3
Пр-1 3
100
100
Вузол К
див. арк. 42 ( АБ.01)
1500 800
Д.Ш. 100 мм
1600
5005
1160
2215
Пр-2
100
4405
3365
4405
100
100
3855
3855
100
3855
100
1805
Пр-7
4230
2430
15600
2290
5505
1200
3130
3455
100
100
100
200
1515
125
4405
100
3455
100
100
3130
100
3855
1565
300
100
125
3855
100
125
1590
i=0.059
Б
510
100
Техноеласт ЕКП - 4,2мм Техноеласт ЕПП - 4,0мм
Праймер бітумний ТехноНІКОЛЬ №01
Стяжка ц/ п армована - 40мм (γ=1800кг/ м3; 0,93Вт/ м*с)
Ухилостворюючий шар з пінобетону -50-200мм
(γ=1800кг/ м3; 0,93Вт/ м*с)
Роздільний шар - поліетиленова плівка Теплоізоляція шар - жорстка базальтова вата типу
Paroc ROS 30 (100 кг/ м3, 30кПа; ГОСТ 9573-96) - 200 мм;
Пароізоляція ALKOPLUS 81012 ( ПЗВД) - 2.5 мм
З/ б плита покриття
Водозахисний шар Перехідний бортик
Елемент кріпленя, полоса 5х50 Гідроізоляційний розчин
60
Парапет з оцинованої сталі t=0,55мм Цегляна стінка
Тарільчате кріплення
Вузол 3
М 1:20
250
i=0.05
150
500-600
165
Козирок К-3
Металеве огородження покрівлі Ог-1 г
Металеве огородження покрівлі Ог-1в
Е Д
і=0.029
Аератор
0.25
0.25
В
Г
+30,370
А
Б
Металеве огородження покрівлі Ог-1б
Металеве огородження покрівлі Ог-1 а
1
3000
Козирок К-1
5900
2
6550
3
16525
Козирок К-2
4350
4
2105
5
43100
2645
6
2
1
2645
7
2105
8
1
16525
Козирок К-2
4350
9
6550
10
Козирок К-1 а
5900
36.29
+30,310
0.08 0.08
Див. примітки п. 12
1
3600
р1
+30,310
+30,280
р1
(71)
+30,370
+30,280
Тип 2
0.41
Тип 7
і =0.011
Тип 3
Тип 1
і =0.029
Тип 4
+30,280
52.92
Тип 5
Фанова труба
0.06
0.06
0.09
0.09
(71)с
Фанова труба
Водоприймальна воронка
Тип 14
0.08 0.08
0.3
0.1
0.31
+30,190
с
0.06
0.06
Водостічний жолоб
Водоприймальна
воронка
Тип 16
Металеве огородження покрівлі Ог-2а
Тип 17
1
60.1
+30,310
+30,310
р(71)Див. примітки п. 12
14.67 П-2
і=0.02
і=0.016
+32,590 +32,670
Аератор
Металеве огородження покрівлі Ог-2б
+32,670 +32,670
1
Металеве огородження покрівлі Ог-2ж
18.35
1
Металеве огородження покрівлі Ог-2е
і=0.02
Тип 4
0.06
0.06
Металева драбина ДП-1
39.07
Тип 16
0.08 0.08
Металеве огородження покрівлі Ог-2а
Тип 17
1
61.25
0.08 0.08
+30,310
+30,280
2815
р1
(71)
Див. фрагмент 24
Металеве огородження покрівлі Ог-1 к
300
11 12
0.06 0.06
Тип 14а
Тип 5
51.81
36.3
+30,370
Водоприймальна воронка з підігрівом
Тип 3
Тип 13
Фанова труба
0.06
0.06
і=0.029
Тип 4
0.09
0.09
1.09
Тип 8
40.74
1.07 1.07
Тип 6
56.49
Тип 9
1.02
0.82
Див. примітки п. 12
1
+30,370
і=0.024
Тип 18
Металеве огородження покрівлі Ог-2в
+30,310
18.26
18.26
0.45
0.26
0.51
Металеве огородження покрівлі Ог-2д
+30,310
Тип 10
Тип 12
0.06 0.06
+30,190
0.2 0.2
Тип 7
див. арк. 73, 74 ( АБ.01)
і=0.011
0.51
0.25
0.25
+30,310
р
1
П-1
і=0.024
0.68
0.68
Тип 11
Тип 2а
+30,310
0.08 0.08
Див. примітки п. 12
Тип 5
див. арк. 73, 74 ( АБ.01)
59.73
1
+30,280
+30,310
+30,280
+30,370
ф (110)
Аератор
1
і=0.029
Тип 15
р1
Козирок К-3
Козирок К -3
36520
3415
Д.Ш. 100 мм
Козирок К-3
Козирок К-3
Металеве огородження покрівлі Ог-1д
1600
5005
15600
2290
13420
5505
1200
і=0.016
1225
і=0.016
1600
і=0.012
1600
1225
і=0.016
і =0.016
Атестаційна робота магістра
Зм. Кільк. Арх. №док Підпис Дата
Виконав: Сікорська О. Керівник: Малишев О.В.
Конструктивні рішення. Основи і фундаменти.
Стадія Аркуш Аркушів
АВР
КНУБА
Кафедра геотехніки
Тип 4
17,1
керам.
100 100
4,1
керам.
18,5
парк.
11,98
парк.
2900
11,72
керам.
16,07
парк.
3
4,1 1
керам.
4,1
керам.
4,1
керам.
4,1
керам. 1
1 4,1
керам.
4,1
керам. 1
4,1
керам.
11,68
керам.
11,56
керам.
11,61
керам.
11,61
керам.
2
16,07
парк.
2700
11,72
керам.
16,95
керам.
3600
15,98
керам.
11,72
керам.
17,09
парк.
11,38
парк.
4,1 1
керам.
4,1
керам.
4,1
керам.
11,07
парк.
Пр-1
6,94
парк.
15,28
парк.
14,69
парк.
6,41
парк.
6,41
парк.
14,69
парк.
15,15
парк.
4,7
лам.
4,7
лам.
4,7
лам
.
4,7
лам.
4,7
лам.
3,22
лам.
4,7
лам.
4,7
лам.
4,7
лам.
4,7
лам.
3,97
лам.
17,10
керам.
11,98
парк. 100
100
11,07
парк.
Пр-1
18,11
парк.
6,60
парк.
16,07
парк.
200
11,88
парк.
5,91
парк.
7,09
парк.
5,99
парк
.
6,60
парк
.
Паркет
Звукоізоляція
Цементна стяжка
З/б плита
Гранітна плитка
Цементна стяжка
Бетонна підготовка
Монолітна ділянка
Гранітна плитка
Цементна стяжка
Бетонна підготовка
Монолітна ділянка
Гранітна плитка
Цементна стяжка
Бетонна підготовка
Монолітна ділянка
Паркет
Звукоізоляція
Цементна стяжка
З/б плита
Паркет
Звукоізоляція
Цементна стяжка
З/б плита
Гідроізоляцйна мембрана 1 шар
Бітумна черепиця
Утеплювач мінераловатні вата
Пароізоляція плівка Rockwool
З/б плита
Гідроізоляцйна мембрана 1 шар
М'яка бітумна покрівля
Обрешітка 30х40
Утеплювач мінераловатні вата
Пароізоляція плівка Rockwool
Вузол 3 З/б плита
+33,640
Вузол 1
Вузол 2
+32,290
32,090
План покрівлі М 1:150
1
План типового поверху М 1:150
1
Оцінка несучої здатності забивних паль в пилувато-глинистих ґрунтах Київської області
14
9

## Slide 10
МонолітнаплитаперекриттяПтм-2 на відм. -0,300.
Нижня арматура вздовж літерних осей
2
к. 200
200
150
3х200=600
400
2
шт. 2
1000
900
2
к. 200
200
150
3х200=600
400
2
шт. 2
900
800
3
к. 200
200
11 х200=2200 14х200=2800
1710
1200 1000 1090
695
2х200=400
185
465
300
4
к. 200
4
шт. 2
2х200=400
465
185
4
к. 200
4
шт. 2
1105
200
4х200=800
5
к. 200
1000
200
1105
4х200=800
1000
5
к. 200
1200
6
к. 200
6
к. 200
12х200=2400
1200 1200
1700
1
к. 200
43100
5900
6550
4350
2105
2645
2645
2105
4350
6550
5900
1600
5005
2290
5505
1200
15600
1
1
2
2
Монолітна плита перекриття Птм-2 на відм. -0,300.
Нижня арматура вздовж цифрових осей
2х200=400
150
2
к.200
2х200=400
150
2
к.200
1300
2
к.200
1500
7 х200=1400
600 800
8х200=1600
1000 600
2
к.200
1500
1300
8х200=1600
1200
400
3
к.200
1500
12х200=2400
300
2100
4
к.200
1300
15х200=3000
200
1700
5
к.200
15х200=3000
400
1700
5
к.200
1
к. 200
43100
5900
6550
4350
2105
2645
2645
2105
4350
6550
5900
1600
5005
2290
5505
1200
15600
3
3
4
4
Специфікація нижньої арматури вздовж літерних осей монолітної плити перекриття Птм-2 на відм. -0,300.
Поз. | Позначення | Найменування |  |  | Кільк. | Маса од., кг | Примітка
 |  | Деталі |  |  |  |  | 
1 | ДСТУ 3760:2019 | Ø | 12 А500С | м.п. | 3610 | 0,617 | 2227,4
2 | ДСТУ 3760:2019 | Ø | 10 А500С | L=2000 | 12 | 1,24 | 14,9
3 | ДСТУ 3760:2019 | Ø | 10 А500С | L=3000 | 15 | 1,85 | 27,8
4 | ДСТУ 3760:2019 | Ø | 10 А500С | L=4000 | 10 | 2,47 | 24,7
5 | ДСТУ 3760:2019 | Ø | 12 А500С | L=2000 | 10 | 1,78 | 17,8
6 | ДСТУ 3760:2019 | Ø | 12 А500С | L=3000 | 25 | 2,67 | 66,8
Специфікація нижньої арматури вздовж цифрових осей монолітної плити перекриття Птм-2 на відм. -0,300.
Поз. | Позначення | Найменування |  | Кільк. | Маса од., кг | Примітка
 |  | Деталі |  |  |  | 
1 | ДСТУ 3760:2019 | ∅ 12 А500С | м.п. | 3600 | 0,617 | 2221,2
2 | ДСТУ 3760:2019 | ∅ 10 А500С | L=2400 | 23 | 1,48 | 34,1
3 | ДСТУ 3760:2019 | ∅ 10 А500С | L=3000 | 9 | 1,85 | 16,7
4 | ДСТУ 3760:2019 | ∅ 10 А500С | L=4500 | 13 | 2,78 | 36,1
5 | ДСТУ 3760:2019 | ∅ 12 А500С | L=3000 | 32 | 2,67 | 85,5
1-1
35
200 200 200
1
к. 200
-0,300
-0,110
190
35
1
к. 200
-0,300
-0,110
190
200 200 200
100 200 200 100
2-2
2...6
к. 200
Деталь стикування арматури Ø10
200
200
200
500
250
500
250
500
3-3
35
200 200 200
1
к. 200
-0,300
-0,110
190
35
-0,300
-0,110
190
1
к. 200
4-4
2...5
к. 200
200 200 200
100 200 200 100
нижня арматура
вздовж літерних осей
нижня арматура
вздовж літерних осей
Керів.
Розроб.
Консульт.
Зав.каф.
Сікорська О.М.
Малишев О.В
Бойко І.Г.
Н.контр.
Клімов Ю.А.
Стадія Лист Листів
ДП 10 14
КНУБА, кафедра Геотехніки
Залізобетонні конструкції
План розташування арматури, відомість деталей, відомість витрат сталі
Атестаційна робота магістра
Примітки:
Опалубочні , бетонні і арматурні роботи та контроль їх якості виконувати у відповідності до вказівок ДБН В.Б.2-3.2014.
Армування даної плити передбачено двома сітками з арматури ∅12А500С з вічком 200х200мм, які розташовані в нижній і верхній зоні плити. Крім того в плиті передбачені зони установки додаткової
арматури. Додаткову арматуру встановлювати у вказаних зонах з кроком 200мм ( загальний крок арматури в зонах установки додаткової арматури становить 100мм).
В зоні отворів до 200мм робочу арматуру необхідно згустити, поставивши по два стержні в обох
напрямках з проміжком 50мм.
З' єднання арматурних стержнів в місцях їх перетину виконувати в' язальним дротом. Стержні зв' язувати
в кожному перетині .
Бетонування плити виконувати безперервно.
Сітки в місцях отворів під комунікації вирізані за місцем.
Поз.ОСп2 підтримує верхню арматуру плити і розставляється з кроком 1000мм.
Нижню і верхню арматуру прив' язати до стійок ( Поз.ОСп2).
При середньодобовій температурі зовнішнього повітря нижче 5°С і мінімальній добовій температурі нижче 0°С необхідно виконувати вимоги до виробництва робіт вказаними в ДБН В.Б. 2.3-2014 п.2.62 таб .6.
Підйом, перевезення та монтаж конструкцій виконувати після досягнення бетоном 70% проектної міцності .
Читати з листом 4
Оцінка несучої здатності забивних паль в пилувато-глинистих ґрунтах Київської області

## Slide 11
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Монолітна плита перекриття Птм-2 на відм. -0,300. Вертикальне армування та обрамлення отворів
-0,110
Г 1
( шт.4)
760
1885
150
800
43100
5900
6550
4350
2105
2645
2645
2105
4350
6550
5900
1600
5005
5505
1200
15600
2290
Монолітна плита перекриття Птм-2 на відм. -0,300.
Верхня арматура вздовж літерних осей
4х200=800
2450
2
к. 200
4х200=800
2450
2
к. 200
2х200=400
150
150
2х200=400
750
750
2
к. 200
2
к. 200
2х200=400
150
750
2
к. 200
150
2х200=400
750
2
к. 200
2905
4х200=800
1440
2
к. 200
2
к. 200
2х200=400
150
2х200=400
150
2
к. 200
175
1500
150
2
к. 200
100
2х200=400
150
175
2
к. 200
2х200=400
150
1500
2
к. 200
5х200=1000
600
400
620
5х200=1000
600
400
620
3
к. 200
5х200=1000
1260
1500
3
к. 200
5х200=1000
1260
1500
3
к. 200
1800
4х200=800
1000
4
к. 200
4х200=800
1800
1000
4
к. 200
6х200=
=1200
1400
450
4
к. 200
6х200=
=1200
1400
450
4
к. 200
7 х200=
=1400
400
18х200=3600
4
к. 200
7 х200=
=1400
4
к. 200
500
500
4
шт. 2
200
950
200
200
1510
4
шт. 2
200
950
200
1510
200
950
200
200
1510
200
4
шт. 2
50
420
400
3600
1000
1605
1000
1605
5
к. 200
800
5
к. 200
800
5
к. 200
600
5
к. 200
600
5
к. 200
640
200
7х200=
=1400
800 600
5
к. 200
640
200
7х200=
=1400
510
1290
800 600
600 6х200=
=1200
1500
5
к. 200
6
шт. 2
50
6
шт. 2
570
570
6
200
1510
2х200=400
750
200
6
50
200
1510
200
750
2х200=400
6
50
2х200=400
650
200
2х200=400
6
к.200
1
к. 200
7
к.200
970
7
к.200
680
к.200
6870
6
к.200
2х625000=400
2х200=400
200
7
к.200
970
7
к. 200
4х200=800
1800
1000
1565
2905
7
к. 200
190
7
к. 200
2х200=400
3х200=600
1800
1000
8
к. 200
340
8
к. 200
340
43100
5900
6550
4350
2105
2645
2645
2105
4350
6550
5900
1600
5005
2290
5505
1200
15600
1
1
3
к. 200 2
2
Специфікація вертикального армування, обрамлення отворів та матеріалів монолітного перекриття Птм-2
* - дивись відомість деталей
Поз. | Позначення | Найменування | Кільк. | Маса од., кг | Примітка
 |  | Закладні деталі |  |  | 
Г 1 | ГОСТ 10704-91 | Тр. ∅54х3 L=190 | 4 | 0,76 | 3,1
 |  | Складальні одиниці |  |  | 
КП1 | арк. 6 | Каркас просторовий КП 1 м.п. | 695 | 1,63 | 1132,9
 |  | Деталі |  |  | 
1 | ДСТУ 3760:2019 | Ø 16 А500С м.п. | 435 | 1,578 | 686,4
2* | ДСТУ 3760:2019 | Ø 10 А500С L=1200 | 820 | 0,74 | 606,8
 |  | Матеріали |  |  | 
 |  | Бетон класу С 20/25 | 133,0 |  | м³
Специфікація верхньої арматури вздовж літерних осей монолітної плити перекриття Птм-2 на відм. -0,300.
Поз. | Позначення | Найменування |  |  | Кільк. | Маса од., кг | Примітка
 |  | Деталі |  |  |  |  | 
1 | ДСТУ 3760:2019 |  | Ø 12 А500С | м.п. | 3610 | 0,617 | 2227,4
2 | ДСТУ 3760:2019 | Ø | 10 А500С | L=1500 | 42 | 0,93 | 39,1
3 | ДСТУ 3760:2019 | Ø | 10 А500С | L=3000 | 24 | 1,85 | 44,4
4 | ДСТУ 3760:2019 | Ø | 12 А500С | L=2000 | 46 | 1,78 | 81,9
5 | ДСТУ 3760:2019 | Ø | 12 А500С | L=3000 | 89 | 2,67 | 237,6
6* | ДСТУ 3760:2019 | Ø | 12 А500С | L=1500 | 16 | 1,33 | 21,3
7 | ДСТУ 3760:2019 | Ø | 16 А500С | L=2000 | 28 | 3,16 | 88,5
8 | ДСТУ 3760:2019 | Ø | 16 А500С | L=3000 | 16 | 4,74 | 75,8
" * " - див. відомість деталей
Відомість витрат сталі на елемент, кг
Марка виробу | Вироби арматурні |  |  |  |  | Всього
 | Арматура класу |  |  |  |  | 
 | А500С |  |  |  |  | 
 | ДСТУ 3760:2019 |  |  |  |  | 
 | ∅10 | ∅12 | ∅16 | ∅20 | Всього | 
Птм-2 | 10961,5 | 672,2 | 1127,4 | 133,2 | 12894,3 | 12894,3
Відомість деталей
110
Розмiри хомутів данi по внутрiшнiм граням. Розмiри гнутих позицій данi по осі
Поз. | Ескіз
2 | 545
2-2
35
200 200 200
1
к. 200
-0,300
-0,110
190
100 200 200 100
2...8
к. 200
50
35
1-1
200 200 200
1
к. 200
-0,300
-0,110
190
50
нижня арматура
нижня арматура
Керів.
Розроб.
Консульт.
Зав.каф.
Сікорська О.М.
Малишев О.В
Бойко І.Г.
Н.контр.
Клімов Ю.А.
Стадія Лист Листів
ДП 11 14
КНУБА, кафедра Геотехніки
Залізобетонні конструкції
План розташування арматури, відомість деталей, відомість витрат сталі
Атестаційна робота магістра
Примітки:
Опалубочні , бетонні і арматурні роботи та контроль їх якості виконувати у відповідності до вказівок ДБН В.Б.2-3.2014.
Армування даної плити передбачено двома сітками з арматури ∅12А500С з вічком 200х200мм, які розташовані в нижній і верхній зоні плити. Крім того в плиті передбачені зони установки додаткової
арматури. Додаткову арматуру встановлювати у вказаних зонах з кроком 200мм ( загальний крок арматури в зонах установки додаткової арматури становить 100мм).
В зоні отворів до 200мм робочу арматуру необхідно згустити, поставивши по два стержні в обох
напрямках з проміжком 50мм.
З' єднання арматурних стержнів в місцях їх перетину виконувати в' язальним дротом. Стержні зв' язувати в кожному перетині .
Бетонування плити виконувати безперервно.
Сітки в місцях отворів під комунікації вирізані за місцем.
Поз.ОСп2 підтримує верхню арматуру плити і розставляється з кроком 1000мм.
Нижню і верхню арматуру прив' язати до стійок ( Поз.ОСп2).
При середньодобовій температурі зовнішнього повітря нижче 5°С і мінімальній добовій температурі нижче 0°С необхідно виконувати вимоги до виробництва робіт вказаними в ДБН В.Б. 2.3-2014 п.2.62 таб .6.
Підйом, перевезення та монтаж конструкцій виконувати після досягнення бетоном 70% проектної міцності .
Читати з листом 4
Оцінка несучої здатності забивних паль в пилувато-глинистих ґрунтах Київської області

## Slide 12
Зам. інв. №
Погоджено:
Формат А1 Інв. № об.
Копіював Підпис і дата
21.11.21
За відносну відмітку 0.000 прийнято рівень чистої підлоги першого поверху, що відповідає абсолютній відмітці 176.30м.
Даним проектом передбачено декілька варіантів фундаментів: пальоввий з використанням забивної технології та пальовий з використанням буронабивної технології.
У обох варіантах пальового фундаменту за основу під нижніми кінцями паль прийнято ІГЕ-6 - Глина легка пилувата, зелено-сіра,
місцями темно-коричнева, з включенням дресви карбонатів до 5-7%.
Перед початком виконання робіт по влаштуванню ростверків голови забивних паль (Варіант № 1) розбити до позначок, вказаних в специфікації паль з випуском поздовжньої арматури в тіло ростверку на 250 мм.
Ростверки виконувати з важкого бетону класу C20/25 (В25) W6 F200. Під ростверками виконати бетонну підготовку з бетону
С8/10 (В7.5) товщиною 100мм, що перевищує розміри ростверку на 100мм в кожен бік.
Бокові поверхні фундаментів, що контактують з грунтом покрити гідроізоляційною бітумною холодною мастикою (по типу ТехноНИКОЛЬ №24) за два рази.
Анкеровку арматури і стики арматури внахльостку виконувати з врахуванням вимог "Рекоментации по применению
арматурного проката по ДСТУ 3760-98 при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры".
Влаштування паль, опалубні, арматурні і бетонні роботи вести згідно ПВР, виконаного відповідно до даного проекту і вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 «Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій», ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 (СНиП 3.02.01-87, MOD) "Настанова щодо проведення земляних робіт, улаштування основ та спорудження фундаментів" та ДБН А.3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека у будівництві. Основні положення".
За ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва" приховані роботи на відповідальні конструкції належать огляду з
підписом актів на закриття прихованих робіт і актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій.
43100
5900
6550
4350
2645
2645
4350
6550
5900
1600
5005
5505
260
15600
2290
14760
1200
1200
100
7300
5900
3000
2905
2105
5090
2905
2105
7300
5900
3000
1200
1200
2000
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1500
1200
1200
1200
1200
1400
1700
1700
1200
1100
1200
1200
1200
700
1200
1200
950
1200
1200
300
1200
1200
1750
1200
1200
800
1200
800
1200
1200
1200
1750
1200
2555
1200
1200
1200
1100
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
225
1200
1200
1200
1200
1450
1200
1200
1800
1200
1500
1200
150
1100
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1450
1200
1200
1200
1200
1200
1200
План схеми розміщення паль
2300
2750
2250
2885
785
2250
2735
2750
2300
3600
1050
3230
2540
2530
1450
950
600 600
300
700
1930
1520 1200
1750
850
600
1270 1520
1630
1665
600 600
3060
690 1505
2045
2045
76
78
80
86
87
1200 660 1370
89 88
92
93
94 95
96
97
98
100
101
102 103
600 600
104
106 105
1200
107 108
109 110
111 112
113
114
575
115
116
117
118
119
120 121
122 123
124
125
126
128
1200
127
1200
129 128
130 129
132 131
133 134
350 1200
138 137
140
139
141
142
143
144
145
146
151
155
154
156
157
158
159
152
153
250
2500
1500
1200
2400
300
300
300
300
300
300
135
900 300
300
1200300
300 1100
300
300
150 149
300
300
1200300
700
2800
300
600
600
600
2210
1100
1700
850 425 1545
1370
845 150 1950
600
300
300
300
300
1520
1520
1200
1200
1520
1520
600 395 1805
43100
5900
6550
4350
2105
2645
2645
2105
4350
6550
5900
1600
5005
5505
1200
260
15600
2290
14760
1200
100
7300
5900
3000
2905
5090
2905
7300
5900
3000
1200
1200
2000
2200
1200
1200
1200
1100
1400
1700
1700
1700
1700
1200
1200
800
1200
800
1200
800
800
1700
1700
1700
1200
1700
1200
1700
1700
1100
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
План схеми розміщення ростверків
1700
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1700
1200
1100
1200
800
1200
800
1700
1200
800
1200
800
1200
1870000
1200
1100
1200
800
1700
1100
1700
1200
1200
1200
1100
1700
1200
1500
1700
1700
1870000
1370
600
2100
850
850 425
1545
2210
2200
1200 100
2050
3350
500
800
2730
1500
2040 1700
2030
1200
700
1700
850
850
300
1430 250 1200 250 450
1270
1520
850
850
1270
1380
1415
250
2500
850
1500
1200
2150
300
300
300
2500
600
600
600
600
600
500
600
2210
1100
1700
1370 850 425 1545
845 150 1950
600
600
600
600
600
450
600
600
600 395 1805
2000
1200
1700
2000
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1700
1200
1200
1200
1700
1700
1700
1200
1100
1820000
1820000
1700
1700
1200
1700
800
1700
1200
1100
1200
1700
1200
1700
1200
1700
1200
1200
1700
1200
1700
1200
1200
1100
1700
600
2100
850
1545 425 85012001370
2210
2200
100 1200
2050
3350
500
800
2730
2040
2030
1200
700
1700
850
850
300
450 250 1200 250 1430
1270
1520
850
850
1270
1380
1415
250
2500
850
1500
1200
2150
300
300
300
2500
600
600
600
600
600
500
600
2210
1700
1545 425 850
1370
1950 150 845
600
600
600
600
600
450
600
600
1805 395 600
1
2
4
6030
5
6
9
7
8
51000
11
12
13
14
300
15
16 17
18
19
20
23 22
24 25
26
27
1200 350
29 28
1100
31 30
850
34
36 35
1200
38 37
39
40
4411
42
44
45
46
47
49 48
50
52 51
54 53
56 55
58 57
59
60
61
850 425
63
64
65
66
67
1200
69 70
68
71
72 73
74 75
77
79
81
82 83
84 85
2555
300
2250
1500
1665
200
1050
150
300425
43
1795 310 890
62
890 310 1795
91 90
1200
1500
136
2300
875 325
2300
740 1200 165
300440
99
100
300 1200
3175
147
2175
1700148 1200
900
150
300
2380
1200
2290
3230
1050 100
3600
2405 300 900
900
300
1600
300
2405
900
300
1600
1500
1690
2140
1665
700 1050 300
1515 300 900 300
3005
1480
2555
300
300
300
1200 700
33 32 21
300 300 300
1200
900 2405
300
2
ІГЕ-1 - Грунтово-рослинний шар
ІГЕ-2 - Пісок пилуватий, малого ступеню водонасичення
1
ІГЕ-3 - Супісок пилуватий
ІГЕ-4 - Суглинок легкий
ІГЕ-6 - Глина легка пилувата
WL Рівень грунтових вод
06.11.18 (дата заміру)
2а
Умовні позначення:
4
ІГЕ-2а - Пісок мілкий, середньої щільності, насичений водою
ІГЕ-3а - Супісок пилуватий
3
3а
6
ІГЕ-5 - Суглинок м'якопластичний.
5
153.00
158.00
157.00
162.00
161.00
166.00
167.00
168.00
169.00
172.00
175.00
176.00
177.00
174.74
0.2 174.52
4.5 170.24
8.2 166.54
11.1 163.64
13.8 160.94
21.8 152.94
Найменування і номер свердловини Абсолютнапозначка
устя свердловини, м
Відстань,м
150.00
151.00
152.00
154.00
155.00
156.00
10.2 165.20
159.00
11.0 164.40
160.00
164.00
163.00
165.00
15.8 159.60
170.00
20.0 155.40
171.00
173.00
174.00
0.2 175.20
Св.3
71.0
71.0
1.6 173.14
2.1 172.64
3.85 170.89
1
7.0 167.74
1
2
3
9.6 165.14
3
3
2а
5
3а
3
25.0 149.74
5
6
6
3а
Св.2
175.42
0.2 175.22
2.6 172.82
4.8 170.62
6.0 169.42
10.2 165.22
11.0 164.42
13.8 161.62
15.4 160.02
23.0 152.42
Св.1
175.40
4.5 170.90
4.8 170.60
14.0 161.40
WL
6
5
4
3а
12.4 162.34
13.0 161.74 2а
WL
Посадкапальнаінженерно-геологічнийрозрізполінії 1-1
Масштаби: горизонтальний 1:1000; вертикальний 1:100
0.000=176.30
-12.900
вістря палі 10 м
-2.900
оголовок палі після
влаштування
-3.150
оголовок палі після
розбивки
С100.30-С
Дата
КНУБА
кафедра Геотехніки
Атестаційна робота магістра
Оцінка несучої здатності забивних паль в пилувато-глинистих ґрунтах Київської області
Стадія Аркуш Аркушів
Зм. Кільк. Арк. №док. Підпис Розробив Сікорська О.М. Керівник Малишев О.В. Консульт. Малишев О.В.
Н.контроль
Зав. каф. Носенко В.С.
Копіював
Формат А1
Р 12
Науково-дослідна частина
Графіки зміни несучої здатності палі
14

## Slide 13
43100
5900
6550
4350
2105
2645
2645
2105
4350
6550
5900
1600
5005
2290
5005
1200
15600
260
14760
1200
7300
5900
3000
2905
5090
2905
7300
5900
3000
1200
1385
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1385
1270
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1385
1270
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200 1200
1200
1200 1200
1200
1200
1200 1200
1200 1200
Технологічна карта влаштвання забивних паль та влаштування монолітного ростверку
Кінець пальових рабіт
Хід трубоукладчика
Хід трубоукладчика
ТО-124
4700
Шлях руху
автобетонунасосу
Опалубка та арматурні каркаси встановлено
Автобетонозмішувач СБ-159 КамАЗ 5511-4
Автобетононасос БН80-20М
Е-4111Б
1
2
4
3
5
6
9
7
8
10
11
12
13
14
15
17
1200
18 16
19
20
23 22
24 25
26
27
29 28
31 30
33 32 21
34
1200
38 37
36 35
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49 48
50
52 51
53
54
56 55
58 57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68 69 70
71
72 73
74 75
76 77
79
78
80
81
82 83
1200
84 85
86
87
89 88
91 90
92
93
96
97
94 95 98
99
100 101
102 103
104
106 105
107 108
109 110
111 112
113
114
115
116
117
118
119
1200
120 121
122 123
1200
124
125
127 126
128
1200
130 129
132 131
133 134
136
135
138 137
140
139
142
143
144
145 129 128
146
147
148
150 149
151
152
155
154
156
157
158
159
ТО-124
141
Місця погруження паль
153
Дата
Оцінка несучої здатності забивних паль в пилувато -глинистих ґрунтах Київської області
АВР
Стадія Аркуш Аркушів
Атестаційнароботамагістра
13 14
Зав.кафедри Носенко С.В.
КНУБА
Кафедра Геотехники
Схема виконання робіт Графік виконання робіт. Розріз 1-1
ТЕП. Відомісті потреб
Технологічна карта
Змін Кільк. Арк №Док. Підпис
Виконав Сікорська О.М. Консультант Чебанов Л.С. Керівник Малишев О.В. Н.контроль
Таблиця технологічних розрахунків і графік виконання робіт
Найменування робіт
№
п/п
Один.
вим.
Кільк.
Обсяг робіт Трудомісткість
норм. Прийнята люд*зм люд*зм
день
Трива
лість, днів
1
143,1
1
4
2
11
2
3
4
5
6
7
3
2
5
0,340
4
2
1
3
2
1
1,17
2
3
2
1
0,3
2
1
Разом
0,3
1
1
2
3
4
Основні механізми
Марка Кіл.
7 8
Склад бригади Кіл.
змін
Професія Кіл. в
9 10
11
12
13
2
3
Занурення залізобетонних паль
Вирубка бетону з арматурного каркасу залізобетонних паль
Влаштування бетонної підготовки
Влаштування опалубки ростверку
Влаштування арматури ростверку
Розбірка опалубки
Влаштування монлітного ростверку
1 3
мпаль
Сваебойная уст. на базе Е-4111Б
Машинист Копровщик
100 м
3
1 паля 159
100 м
100 м 0,3
2
1000мп
Бетонщик
-
-
Автобетононасос
БН80-20М
Машинист
Бетонщик
Монтажник
-
-
Автобетононасос БН80-20М
Бетонщик
1
1
2
100 м
5 6
4,68 36
1,69 18
195,75 2
127,6 6
13,58 6
29,29 2
127,6 6
500,19 70
Монтажник 3
Арматурщик
-
-
-
-
Робочі дні
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Потреба в машинах, інструментах
Потребность в материалах, напівфабрикатах
№ п/п | Найменування | Тип марка | Кільк. | Примітки
1 | Екскаватор | Е-4111Б | 1 | Кран Q=10т
2 | Копрова стріла | СП-50 | 1 | -
3 | Штанговий дизель-молот | МСДШ-3000-01 (DR-30) | 1 | -
4 | Трубоукладчик | ТО-124 | 1 | Кран Q=3т
5 | Автобетононасос | БН80-20М | 1 | -
6 | Автобетонозмішувач | СБ-159 КамАЗ 5511-4 | 2 | Об'єм суміші 5м3
7 | Наголовник стальний | - | 2 | Зварний
8 | Строп чотирьохгілковий l=4м | - | 2 | Q=6т
9 | Строп універсальний l=2м | - | 4 | Q=3т
10 | Вібратор глибинний | ИВ-112 | 2 | -
11 | Пневматичний молот | ИЗ-4211 | 2 | -
12 | Ключ для развороту паль | - | 1 | -
13 | Рулетка | РС-20 | 1 | l=50м
14 | Кувалда | - | 1 | m=4кг
15 | Теодоліт | Т-15 | 1 | -
16 | Нівелир | НТ-10 | 1 | -
17 | Поливальний рукав | - | 1 | l=40м
18 | Трансформатор зварочний | ТД-300 | 1 | Потужність 19,4 кВт
19 | Лом стальний | ЛО-24 | 1 | -
20 | Щітка стальна | - | 10 | -
21 | Рівень будівельний | Тип УС2 | 1 | -
Техніко-економічні показники
1-1
Схема підтягування палі
Палезабивна установка на базі екскаватора Е-4111Б
2700
Паля
С100.30-8
Нижній відвідний
блок
Канат
Дерев'яна
прокладка б=50 мм
Стальний
наголовник б=10мм
Паля
С100.30-8
Схема палі з одягнутим наголовником
1800 | 6400 |  | 1800
7500 |  | 2500 | 
10000 |  |  | 
Схема стропування
палі
Трубоукладчик
Копрова
установка
Паля
Трубоукладчик ТО-124
Водовідвідна
Забивна
паля С100.30-8
канава
15600 2500 1900
Палезабивна установка на базі екскаватора Е-4111Б
+0,900
-3,000
Основні вказівки до безпеки праці
Згідно з СНиП 12-03-01, 12-04-02, частини 1,2 "Безпека праці в будівництві":
1. До сваєзабивних робіт допускаються повнолітні, кваліфіковані працівники.
Палезабивний комплекс повинен бути облаштован обмежувачем під'єму молота та звуковою сигналізацією.
Вантажозахватні засоби повинні бути випробуванні та мати бірки.
4. Небезпечна зона палезабивного механізму - 15 метрів від місця забивки паль.
5. Рух палезабивного механізму виконується по спланованій горизонтальній поверхні грунту.
6. Монтаж, демонтаж та переміщення палезабивного механізму при вітрі більш 15 м/с та грозі забороняється.
7. Робочі, працюючі у копра при забиванні паль, повинні бути у касках.
8. Опалубку необхідно виготовлять та застосовувати відповідно до ППР.
9. Розмізення на опалубці обладнання та матеріалів не передбачених ППР не допускається.
10. Розбір опалубки повинен виконуватись після досягнення бетоном заданої міцності.
11. Перед початком вкладання бетона необхідно перевіряти стан опалубки та засоби підмощування.
При ущільнені бетонної суміщі переміщати вібратор за струмопровідні дроти не допускається.
При перервах у праці електровібратори необхідно вимикати.
Схема ущільнення бетонної суміщі
Вид А
1500
800
Схема встановленої опалубки та арматурного каркасу
1500
600
600
1500
345
1600
600
100
Бетонна
підготовка В7,5
300
300
Дрібнощитова опалубка
Бетонна суміш В20
Сітка С-1
С100.30-8
2500 1900 2500
159
№ п/п | Найменування | Забивка паль |  | Влаштування ростверків | 
 |  | Од. виміру | Кільк. | Од. виміру | Кільк.
1 | Тривалість робіт | дн. | 16 | дн. | 5
2 | Об'єм робіт | шт. | 159 | м | 340
3 | Трудоємність | люд.-зм. | 44,39 | люд.-дн. | 6,56
 |  | маш.-зм. | 22,67 | маш.-см. | 7,63
4 | Виробіток за добу | шт./люд.-зм. | 1,76 | м /люд.-зм. | 51,83
№ п/п | Найменування | Марка, тип, розміри | Кілк.
1 | Залізобетонні палі заводского виготовлення | С100.30-8 | 159
2 | Пиломатеріали - дошки | h=50мм | V=0,12 м
3 | Разбірно-переставна опалубка | - | 403 м
4 | Загальна маса арматури | - | 5,6 т
5 | Бетона суміш | В7,5; В20 | 277 м
15%

## Slide 14
Об'єм робіт
Витрати праці
№ п/п
Найменування і комплекс рібіт
Од. виміру
1
2
3
4
5
6
9
24
25
28
30
31
Підготовчі роботи
Планування площадки бульдозером
Зрізання рослинного шару
Розробка грунту екскаватором у відвал
Розробка грунту екскаватором на автосамоскиди
Ручна доробка грунту
7 Влаштування монолітного плитного фундаменту
8 Влаштування горизонтальної гідроізоляції
Влаштування вертикальної гідроізоляції
10 Засипання пазух котловану
11 Ущільнення грунту пазух котловану
12 Влаштування монолітного пілону
13 Влаштування монолітних перекриттів
14 Мурування зовнішніх стін
15 Мурування перегородок
16 Утеплення фасаду мінеральною ватою
17 Монтаж перемичок
18 Монтаж сходових маршів
19 Монтаж сходових площадок
20 Монтаж віконних блоків
21 Монтаж дверних блоків
22 Скління вікон
23 Влаштування пароізоляції покрівлі
Влаштування утеплювача
Влаштування стяжки
26 Влаштування рулонного килима
27 Влаштування покрівлі з рулонних матеріалів
Влаштування утеплювача
29 Влаштування гідроізоляції в 3 шари
Влаштування цементно-піщаної стяжки
Влаштування підлоги
32 Фарбування фасаду з підготовкою поверхні
33 Поліпшене штукатурення стін
34 Штукатурка стель
35 Влаштування основи під вимощення
36 Влаштування вимощення з асфальтобетону
Всього
Дні
1000м²
1000м³
1000м³
1000м³
100м³
100м³
100м²
100м²
1000м³
100м³
100м³
100м³
1м³
1м³
100м²
100шт
100шт
100шт
100м²
100м²
100м²
100м²
100м²
100м²
100м²
100м²
100м²
100м²
100м²
100м²
100м²
100м²
100м²
1000м²
1000м²
Кіл-ть
22
0,22
0,1
0,9
1,52
1,52
15,18
9,49
1,97
0,1
1,01
4,74
19,28
561
522,39
45,2
8,88
0,25
0,25
8,24
2,06
8,24
8,76
8,76
8,76
8,76
8,76
96,4
96,4
96,4
96,4
45,2
44,88
96,4
0,12
0,12
ДСТУ Б А.3.1-22:2013
ДБН Д2.2-1-99
ДБН Д2.2-1-99
ДБН Д2.2-1-99
ДБН Д2.2-1-99
Трудомісткість:
ДБН Д2.2-1-99 (1-30-2)
ДБН Д2.2-1-99 (1-24-5)
ДБН Д2.2-1-99 (1-10-11)
ДБН Д2.2-1-99 (1-16-13)
(1-162-1)
ДБН Д2.2-1-99 (6-1-2)
ДБН Д2.2-1-99 (8-4-2)
ДБН Д2.2-1-99 (8-4-7)
ДБН Д2.2-1-99 (1-27-4)
ДБН Д2.2-1-99 (1-134-1)
ДБН Д2.2-1-99 (6-15-1)
ДБН Д2.2-1-99 (6-22-3)
ДБН Д2.2-1-99 (8-6-3)
ДБН Д2.2-1-99 (8-6-8)
ДБН Д2.2-1-99 (8-43-4)
ДБН Д2.2-1-99 (7-44-10)
(7-47-4)
ДБН Д2.2-1-99 (7-47-2)
(10-18-1)
ДБН Д2.2-1-99 (10-26-1)
ДБН Д2.2-1-99(15-205-1)
ДБН Д2.2-1-99 (12-20-1)
(12-18-3)
ДБН Д2.2-1-99 (12-22-1)
ДБН Д2.2-1-99 (12-2-2)
ДБН Д2.2-1-99 (12-2-1)
ДБН Д2.2-1-99 (11-9-1)
ДБН Д2.2-1-99 (11-4-1)
ДБН Д2.2-1-99 (11-11-1)
ДБН Д2.2-1-99 (11-34-1)
ДБН Д2.2-1-99(15-156-3)
ДБН Д2.2-1-99 (15-61-3)
ДБН Д2.2-1-99(15-254-8)
ДБН Д2.2-1-99 (27-50-1)
ДБН Д2.2-1-99 (27-53-1)
0,00
0,00
0.11
1,58
44,43
0,00
27,46
8,37
0,00
2,42
1068,69
117,51
527,34
437,5
1263,85
21,84
9,17
9,88
266,82
36,56
331,31
39,31
61,87
37,3
40,37
29,25
450,4
726,32
621,57
659,36
54,07
684,98
1659,71
0,78
0,88
9242
1,00
1,00
1,00
0,6
10,8
4,3
7,7
2
1,00
0,6
306,8
531,71
140,4
114,8
328,4
7
4
4
68,5
10
83,1
11
16,1
10,2
13,5
7,6
123,9
211,9
168,3
175,3
14,7
415,3
1
1
4415
Тривалість(послідовне вик.)
Бетононасос
1
Д-159Б
Д-159Б
ЭО-4111Б
ЭО-4111Б
1
1
1
1
Нормативне джерело
люд-змін
норм. прийн.
Наимену- вання
К-ть
Проф. розряд
Д-159Б
Д-159Б
Бетононасос
Бетононасос
КБ-504
КБ-504
КБ-504
КБ-504
КБ-504
КБ-504
КБ-504
КБ-504
КБ-504
1
1
2
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
182,1 Шт3укатурна маш.
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
22
1
1
1
1
2
3
2
1
1
1
15
24
12
6
16
1
1
1
4
1
5
3
3
3
3
1
6
13
11
9
1
11
17
1
1
202
Техніко-економічні показники
Найменування показників
1. Термін будівництва
- за ДСТУ Б А.3.1-22:2013
- за календарним планом
2. Витрати праці
- нормативні
- за календарним планом
3. Трудомісткість на 1м² площі об'єкта
- нормативні
- за календарним планом
4. Коефіцієнт суміщення робіт
5. Коефіцієнт змінності робіт
6. Продуктивність праці
місяців
місяців
люд.-змін
люд.-змін
люд.-змін
люд.-змін
-
-
%
9
5
9242
4415
6,6
4,1
1,7
1,9
209
Найменування професії
Інші робітники
Машиніст
Землекоп
Бетонувальник
Муляр
Комплексна бригада
Тесляр
Покрівельник
Штукатур
Облицювальник
Найменування машин
Бульдозер
Екскаватор
Кран
Бетононасос
Кіль- кість
20
1
3
8
12
10
8
3
8
10
Графік руху машин на будівельному майданчику
Одиниця Кіль-
виміру кість
шт. 1
шт. 1
шт. 1
шт. 7
Керівник
Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Виконав Сікорська О.М. Консультант Чебанов Л.С.
Малишев О.В.
зав.кафедрою Носенко С.В.
Дата
Од. виміру
Найменування професії
Залізобетон
Бетон, цемент
Блоки керамічні
Руберойд
Облицювальні матеріали
Вікна та двері пластикові
Графік руху руху робочих кадрів по об'єкту
Тривалість виконання робіт
Графік постачання матеріалів на будівельний майданчик
Тривалість виконання робіт
інші робітники
машиніст 4р.
машиніст 4р.
машиніст 4р.
машиніст 4р.
землекоп 2, 3 р
бетонувальник, 4р
маляр
маляр
машиніст 4р.
машиніст 4р.
бетонувальник 4, 3р
бетонувальник 4, 3р
комплексна бригада
комплексна бригада
комплексна бригада
комплексна бригада
комплексна бригада
комплексна бригада
тесляр 3, 2р
тесляр 3, 2р
тесляр 3, 2р
покрівельник 4р
покрівельник 4р
покрівельник 4р
покрівельник 4р
покрівельник 4р
комплексна бригада
бетонувальник 3р
бетонувальник 3р
лицювальник 3, 4р
бригада малярів
бригада штукатурів
бригада малярів
бетонувальник 4р
бетонувальник 4р
20
1
1
1
1
3
1
3
2
1
1
10
10
6
10
10
3
4
4
8
8
8
2
3
2
2
3
10
8
8
10
5
8
12
2
2
Основні механізми
Змін- Трива-
ність лість,
днів
Календарний графік виконання робіт
Виконавець
Бригада
Березень
22
20
1
1
1
1
1
1
1
1 2
3
3
1
2
3
1
2
Тривалість виконання робіт
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Тижд. Тижд. Тижд. Тижд. Тижд. Тижд. Тижд. Тижд. Тижд. Тижд. Тижд. Тижд. Тижд. Тижд. Тижд. Тижд. Тижд. Тижд. Тижд. Тижд. Тижд. Тижд. Тижд. Тижд.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
1
1
1
15
10
24
10
12
6
6
10
1
4
16
10
1
4
1
3
4
8
3
1
8
2 3
2
5
8
3
2 3
2
1
36
10
13
8
11
8
9
10
1
5 11
8
17
12
1
2
1
2
114
Основи і фундаменти
Календарний графік виконання робіт
;ТЕП;Графік постачання матеріалів;Графік руху машин
Формат A1
ДП 14 14
КНУБА
кафедра геотехніки
Значення показників
К-ть 123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345123451234512345
Оцінка несучої здатності забивних паль в пилувато-глинистих ґрунтах Київської області
Стадія Аркуш Аркушів
Атестаційна робота магістра